Модуль Приток-А-ВС-03

Этикетка

ЛИПГ.465410.028 ЭТ

- Модуль Приток-А-ВС-03 предназначен для подключения приборов версий Приток-А-КОП-02.4, -04, -05 к сети Wi-Fi. Модуль устанавливается на плату прибора в соответствии со схемой подключения, приведенной в документе «Контроллеры охранно-пожарные Приток-А-КОП Руководство по эксплуатации».

Габаритные размеры – не более 40х22х8 мм.

Масса – не более 0,01 кг.

- Комплект поставки: Модуль Приток-А-ВС-03; винт М3×6 – 1 шт.; гайка M3 – 1 шт.; шайба – 1 шт.; втулка – 1 шт.

- Схема монтажа модуля приведена на рисунке №1.

- Модуль Приток-А-ВС-03 соответствует конструкторской документации ЛИПГ.465410.028 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления	_______________________

Заводской номер	_______________________

Упаковку произвёл	_______________________

Принят ОТК			_______________________

- Срок гарантии – 3 год.

1.	Закрепить втулку на плате Приток-А-ВС-03 винтом;

2.	Подложив шайбу вставьте втулку в крепёжное отверстие платы прибора так, чтобы контактные выводы модуля Приток-А-ВС-03 попали в разъёмы прибора КОП;

3.	Закрутите гайку до упора.

Рис. 1. Схема монтажа модуля

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

# Text boxes

МП

Код 5444 ред. 00 IN 8649